## Slide 1: Měření v terénu
Školící kurz pro získání oprávnění podle předpisu ZAM1
Stav k 1. 7. 2024
Hana Hrabcová
  SŽG

## Slide 2: Obsah prezentace:
Pojem „rozchodka“.
Měření osy koleje a výhybky.
Obecně platné zásady pro měření.
Měření dalších objektů:
    3D
    Kolejnicové dilatační zařízení
    Návěstidla ETCS
    Balíza kontra MIB
    Diagnostický systém ASDEK
Kabely a kabelové objekty.

## Slide 3: Pojem „rozchodka“ při měření pro PPK
Ruční digitální rozchodka s automatizovaným záznamem rozchodu a převýšení, používaná u měření pro projekt PPK:
Osa koleje: „...vzdálená o polovinu hodnoty normálního rozchodu koleje od vnějšího kolejnicového pásu...“.

## Slide 4: Pojem „rozchodka“ při mapování
    jednoduchá dřevěná pomůcka – „klacek“
    propracovanější varianta – i výška nepřevýšeného kol.pásu
    Musí být odizolovaná!

## Slide 5: Měření osy koleje – 1. část
Předem získat poloměry oblouků a charakteristické body koleje.
Měřit obvykle pomocí rozchodky.
V oblouku a přechodnici přirážet rozchodku k pojížděné hraně vnějšího kolejnicového pásu.
Výšku určovat k temeni kolejnice, v oblouku a přechodnici k TK nepřevýšeného pásu.
V každém dílčím oblouku s převýšením kolejnicových pásů určit alespoň na třech místech jejich převýšení.
Uvést metodu zaměření osy koleje a určení její výšky do TZ.
Úseky dokladované podle M20/MP004 musí být uvedeny v TZ.
Řešení přechodu mezi stávajícím a upravovaným úsekem koleje.

## Slide 6: Měření osy koleje – 2. část
Maximální vzdálenost měřených bodů v ose koleje:
  v přímé, oblouku a přechodnici o poloměru R > 500 m musí být do 25 m.
  V oblouku a přechodnici 190 m ≤ R ≤ 500 m do 12,5 m.
  V oblouku a přechodnici o R < 190 m do 10 m.
Dílčí oblouky a přechodnice - minimálně tři body v ose koleje.
Měřit také v charakteristických bodech koleje, proti zajišťovacím značkám, do/z tunelu, pod most a silniční nadjezd, kraj přejezdu/přechodu, prohlídkové jámy, železničního mostu, nad osou propustku.
Další liniové prvky:
  Zvýšená přesnost - obvykle v profilech s osou koleje.
  Standardní přesnost - obvykle v profilech po max.25 m plus změny; kolejové lože a drátovod (v přímé) obvykle co druhý profil.
  Volné body terénu – obvykle po 50 m.

## Slide 7: Měření výhybky základní informace:
Měřit na rozchodku v ose koleje, ve výšce nepřevýšeného kolejnicového pásu.
Měřit: v místě svaru/styku před hrotem jazyka, začátek hrotu jazyka, body ve větvích výhybky, v místě svaru/styku za srdcovkou v obou větvích.
Počet bodů ve větvích závisí na poloměru oblouku a délce větví. Minimálně se měří dva body v každé větvi, přičemž je potřeba dodržovat maximální povolenou délku v oblouku a v přímé.
U výhybek S49, R65 a UIC60 měřit ZJ v úrovni dírky ve stojině, která určuje správnou polohu jazyka (Předpis S3 díl IX).

## Slide 8: Části výhybky, srdcovka, přídržnice

## Slide 9: Měření výhybky – stavěcí zařízení
V terénu zjistit číslo výhybky a polohu výměníku.

## Slide 10: Obecně platné zásady měření tyčových nebo stožárových návěstidel
Jedním bodem polohově ve své ose, výškově na patce/terénu.
Pokud délka ani šířka patky nepřesahuje 50 cm = poloha návěstidla se měří ve výšce terénu.
Zákres natočit podle směru jízdy, pro který platí.

## Slide 11: Obecně platné zásady měření návěstidel upevněných na trakčních podpěrách
Značku návěstidla umístit na zaměřenou trakční podpěru.
Zákres natočit podle směru jízdy, pro který platí.

## Slide 12: Obecně platné zásady měření návěstidel a objektů - pokračování
Návěstidla na trakčním vedení obvykle měřit jen pro DSPS.
Návěstidla pro ETCS měřit a kreslit vždy.
Přenosná návěstidla obvykle neměřit.
U předmětů do 0,5 m výšky - obvykle jedním bodem nahoře.
Vyšší předměty - obvykle v úrovni patky/terénu.

## Slide 13: Měření netypicky upevněných návěstidel
Objekt upevněný pod zastřešením nástupiště:
Návěstidlo upevněné na kolejnici:

## Slide 14: Měření netypicky upevněných návěstidel - pokračování
Upevnění na konzolu:
Upevnění zboku:

## Slide 15: Měření dalších objektů
Mosty, lávky, tunely, propustky, podchody, rampy, betonová a zemní zarážedla, obvodové hrany schodiště, odvodnění apod. - 3D objekty.
Kabelové objekty – vysílače počítačů náprav, krabice u izolovaných styků, krabice odpojovačů, kolejové transformátory, přestavníky… měřit vždy.
Obvykle se neměří snímače polohy jazyků výhybek.
Obvod zastřešení měřit vždy nahoře.

## Slide 16: Obecná pravidla měření:
Objekty ve vlastnictví SŽ je nutno měřit celé.
Pokud objekt (nepatřící SŽ) leží téměř celý v zájmovém území a za tuto hranici přesahuje max. o 30% své plochy, pak i tento objekt je nutno zaměřit celý. Ostatní objekty se měří pouze v prostoru zájmového území (odhadem kousek za jeho hranu).
Vyrovnání na svislice u 3D objektů je možné ale ne povinné. Pokud je použito, nesmí při něm docházet k deformaci skutečného stavu.
Při měření uvažovat o tom, jak budou data zpracována – např. nezapomenout zaměřit body potřebné pro rozdělení levelů.

## Slide 17: Protihluková zeď – změna ve způsobu měření a zákresu
Měřit spodek a vrch zdí (zohledňovat výškové skoky nahoře větší než 30 cm).
Kreslit spodek, boky i vrch linií příslušné protihlukové stěny (výsledkem je obvod v prostoru, tedy spojit body dole, bok, body nahoře, druhý bok; obvod může být poskládán z lomených čar nebo úseček podle potřeby kresliče).

## Slide 18: Příčný pražec u zarážedla
Měřit vždy, v ose koleje těsně
před příčným pražcem, ve výšce
temene nepřevýšeného
kolejnicového pásu..

## Slide 19: Kolejnicové dilatační zařízení = KDZ
Předpis S3 díl VIII:
jazyková a kolenová kolejnice
pohyblivý nebo pevný jazyk

## Slide 20: KDZ – měření a zákres
Změřit oba konce (jazykové a kolenové) kolejnice na rozchodku v ose koleje, výškově v nepřevýšeném kolejovém pásu.

## Slide 21: Nevstřícné KDZ
U šikmých mostů.
Rozchodku umístit v úrovni levého kolejnicového pásu ve směru staničení.

## Slide 22: Balíza kontra MIB
Balíza = traťová/stacionární část vlakového zabezpečovače kratší než 1,01 m (DM 10104).
Magnetický informační bod – MIB-6, MIB-1 (DM 10315) – součást systému AVV = automatického vedení vlaku.

## Slide 23: Diagnostický systém ASDEK
Bezdotykové snímání teploty ložisek, obručí kol, disků kotoučových brzd a nepravidelností na obvodu kola (plochá kola, nesouosost, nápeče apod.).
Fotokatalog - „Komplikovane utvary“.

## Slide 24: Způsob měření nadzemních kabelů – základní informace
Klasické nadzemní vedení ve volné krajině:
Měřit v bodu závěsu nejnižšího kabelu na stožáru např. odrazem
od izolátoru obou krajních vodičů.
Pokud jsou vodiče polohově do 40 cm = zakreslit osou uprostřed,
ve výšce bodu závěsu.
Neřešit průhyby.
Volné kabely pod zastřešením nástupiště:
Nadzemní vedení pod zastřešením nástupiště v ochranném prvku užším než 80 cm včetně:
Nadzemní vedení pod zastřešením nástupiště v ochranném prvku širším než 80 cm:

## Slide 25: Způsob měření podzemních kabelů – základní informace
Volné kabely uložené ve výkopu do šířky 80 cm:
Ochranný prvek do šířky 80 cm (včetně):
U ochranného prvku s šířkou nad 80 cm:
Pomocný soubor „Pomocne_rozlisovacky_a_zkratky“.

## Slide 26: Kabelové skříně a rozvaděče: rozlišování zákresu podle popisu
G-DSPS – údaje ze stavby.
Mapování – přednostně podle popisu.

## Slide 27: Zařízení pro osoby se zrakovým postižením
Měřit vždy.
Vysvětlivka:
HK = hlasový komunikátor

## Slide 28: Děkuji za pozornost
Měření v terénu
  Hana Hrabcová
    SŽG
    hrabcova@spravazeleznic.cz
spravazeleznic.cz
© Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1