## Slide 1: Pořizování dat - MOZeK
Odborný seminář – mimořádné doškolení k DTMŽ
CŽV – Teams – 24. 6. 2024
Hana Hrabcová
  SŽG

## Slide 2: Osnova
Představení LDM
Součásti MOZeK
  PDF fotokatalogu
  Textový soubor Obecná pravidla
  Pomocné soubory
Základní pravidla pro kresbu
  Konstrukční linie, hierarchie, definiční body
  Přetahování linií
  Dvojobjekty a trojobjekty
  Jediný prvek DI = osy kolejí
Změny ve způsobu měření oproti minulosti
Reambulace

## Slide 3: Logický datový model
Datový model IS DTMŽ vychází z rámce DTM krajů a respektuje strukturu dat z vyhlášky 393/2020.
Obsahuje:
  Objekty z vyhlášky 393/2020 (označené zkratkou JVF)
  Objekty SŽ (označené zkratkou SŽ)
  Objekty potřebné pro systém (např. kartografické objekty)
Některé objekty JVF mají přidané atributy SŽ (např. Správce TI SŽ) a některé číselníky JVF jsou rozšířeny o hodnoty SŽ (např. telefon, kabelová spojka).

## Slide 4: Specifikace LDM DTMŽ - skupiny
LDM = logický datový model
Základní skupiny LDM:
  ZPS = základní prostorová situace
  ODSZ = ostatní data Správy železnic, nepředávají se do DTM krajů
  H3D = hrany 3D = linie, která doplňuje kresbu do 3D. Je citlivá na posun bodů v základní ploše (např.svislé linie soklu) a není předávána do státní DTM.
  DI = dopravní infrastruktura
  ZDD = ŽD dopravní infrastruktura = Objekty DI, které spravuje/provozuje SŽ, ale nejsou předmětem státní DTM
  TI = technická infrastruktura
  ZDT = Objekty TI, které spravuje/provozuje SŽ, ale nejsou předmětem státní DTM
  ZM = záměr
  OP = ochranné pásmo
  BP = bezpečnostní pásmo

## Slide 5: Specifikace LDM DTMŽ - zatřídění
Posloupnost v MP005: svršek - vrstva 7 - Návěst Konec nástupiště = DM 10214.
Posloupnost v IS DTMŽ: Objekty – Atributy – Domény atributů (číselníky) – výčtové hodnoty.
Ukázka hierarchického zatřídění návěsti Konec nástupiště:
  doména objektu - ZDD (= ŽD dopravní infrastruktura)
  kategorie objektu - Návěstidla
  skupina objektů - Dopravní stavby
  objekt - "Návěstidlo tabulka" (o100487)
  Atribut – "Typ návěstidla - tabulka" (a102723)
  Doména atributu (číselník) - "Typ návěstidla - tabulka" (c100015, 69 hodnot)
  Výčtová hodnota - "návěst Konec nástupiště" (h100265)

## Slide 6: Specifikace LDM DTMŽ
Struktura DM DTMŽ je z našeho pohledu a zvyklostí poměrně nelogická, objekty jsou vytvářeny na základě společných vlastností.
  Příklad:
    většina cedulových návěstidel je zahrnuta v objektu 100487 "Návěstidlo tabulka" (69 návěstidel, které jsou vůči sobě odlišeny hodnotou atributu „Typ návěstidla“)
    ale např. návěstidlo “Označník (posun zakázán)“ má vlastní objekt 100488.
    Důvod: "posun zakázán" není tabule, ale bílý sloupek s modrou hlavicí.
    Další rozdíl: o100487 má atribut "umístění návěstidla" (na stožáru, na sloupku, zavěšené...), kdežto o100488 tento atribut nemá.

## Slide 7: Specifikace LDM – popis jevu (teorie)
Základním rysem modelu DTM je, že plošné objekty se v něm vyskytují „vícekrát“ = „ trojobjekty“
  Skládají se z těchto objektů
    Plocha
    Definiční bod
    Obvod nebo hranice
    Popř. další doplňkové prvky
Z těchto samostatných objektů se poté skládá celý popis jevu
  Příklad: pozemní komunikace:
    Plocha pozemní komunikace
    Definiční bod pozemní komunikace
    Obvod pozemní komunikace
    Osa pozemní komunikace

## Slide 8: MOZeK
Notes: Dělící stránka

## Slide 9: MOZeK
Modelový Objektový Železniční Katalog
  závazný technický standard DTMŽ (součást SŽ M20/MP014)
  zásady pro tvorbu dat bez ohledu na použitý software
  definuje výsledek potřebný pro úspěšný import dat do IS DTMŽ
  nahrazuje informace z dřívějších předpisů SŽ M20/MP005 a MP006
  součást Geoportálu (interního a externího)
  Stávající webový fotokatalog MP006 na stránkách CTD zatím zůstává po určitou dobu přístupný, ale je ve stavu k roku 2022 = není upraven na datový model DTMŽ a nejsou v něm zapracovány změny ve způsobu měření.
  PDF fotokatalogu
    obsahuje 499 zveřejněných platných prvků
    z toho 368 prvků je JVF, 131 prvků je SŽ (poměr 3:1)
    celkem v LDM k 1.7.2024 je 780 objektů, z toho 18 je zrušeno z důvodu změn mezi verzemi JVF a 263 objektů je označeno „nepublikovat“ (záměry, přibližná poloha KI, kartografie…)
  Textový soubor Obecné zásady
  Pomocné soubory
  Dokumenty jsou vyvěšeny na webových stránkách SŽ a aktualizovány podle potřeby.

## Slide 10: Seznámení s PDF
Informace na úvodní straně
  Záložky (Bookmarks)
  Odskok uvnitř dokumentu a návrat na výchozí pozici = stisknutí levého ALT a následně šipky vlevo…
Záhlaví a zápatí každé stránky
  Číslo a název konkrétního objektu
  Datum vytvoření PDF

## Slide 11: Seznámení s PDF – hlavička objektu

## Slide 12: Seznámení s PDF - atributy

## Slide 13: Seznámení s PDF – popis vlastností

## Slide 14: Seznámení s PDF – seznamy hodnot pro společné a systémové atributy

## Slide 15: Seznámení s PDF – zneplatněné objekty vůči prvnímu vydání fotokatalogu k 1.4.2024

## Slide 16: Textový soubor Obecné zásady
Čerpá z textů předpisů SŽ MP005 a MP006.
  Pravidla pro podrobné body
  Obecná pravidla pro měření a kresbu, natáčení symbolů
  Rozsah měření
  Popis logického datového modelu
  Hierarchie linií vychází ze státní hierarchie (DTMwiki)
  Přetahování linií přes sebe
  Pravidla pro vyplňování atributů
  Souhrny informací k jednotlivým důležitým prvkům datového modelu

## Slide 17: Ukázka souhrnu informací v Obecných zásadách

## Slide 18: Pomocné soubory
Pravidla pro plochování
Pravidla pro levelování
Rozlišovačky kabelových objektů (původní z MP006)
Pomocný soubor k propustkům (nový)
Pomocný soubor k přejezdům (nový, jen informace)

## Slide 19: Souhrn informací pro praxi
Notes: Dělící stránka

## Slide 20: Změny v pojetí mapování
Opouštíme „liniovou kresbu“, měříme „objekty“.
Nadále se nebude klást důraz na „hezkou“ mapu.
  Povinnost natáčet symboly podle směru, pro který platí, zůstává u těchto objektů:
  Mechanická závora, samostatný závorový stojan
  Výstražník PZS
  Výstražný kříž pro přejezd
  Návěst (rychlostník, předvěstník)
  Návěstidlo světelné
  Návěstidlo mechanické
  Návěstidlo tabulka
  Označník (Posun zakázán)
  Staničník
  Dopravní značka, objekt

## Slide 21: Další informace ke kresbě
Formát ŽXML si pamatuje natočení symbolů a IS DTMŽ využije toto natočení v následné vizualizaci.
Umístění a natočení textů (při převodu z DGN) se do formátu ŽXML nepřenáší.
Popis = zapsání údajů do příslušného atributu prvku.
Popis evidenční kilometráže - železniční most, železniční propustek, podchod, přejezd, portál železničního tunelu, železniční mostní váha.
I nadále zůstává povinnost kreslit osu koleje ve směru stoupající kilometráže a povinnost kreslit linie kanalizace ve směru toku.

## Slide 22: Obecné pravidlo
Kvůli zaplochování je potřeba kresbu fyzického 3D objektu „rozbít“ na dva různé objekty (plochotvornou hranu a „ostatní kresbu“).
  Příklad – spodní hrany 3D soklu jsou plochotvorné a zakreslené objektem „Hranice stavby“ s atributem „patka, deska, monolit, pilíř“, zatímco horní hrany a svislice jsou zakresleny objektem „Patka, sokl – ostatní kresba“.

## Slide 23: Plochotvorné linie
V LDM jsou plochotvorné pouze hrany nakreslené těmito objekty (seřazeno podle hierarchie):
  202 Neidentifikovaný objekt
  299 Hranice budovy
  438 Protihluková stěna (ano/ne)
  302 Hranice zdi
  313 Zeď (ano/ne)
  90 Protipovodňová zábrana (ano/ne)
  162 Plot (ano/ne)
  165 Stavebně upravený vjezd na pozemek (ano/ne)
  185 Průběh technologické konstrukce (ano/ne)
  300 Hranice stavby
  301 Hranice schodiště
  304 Hranice dopravní stavby nebo plochy
  306 Hranice vodního díla
  305 Hranice přírodního a polopřírodního objektu
  307 Hranice ostatní plochy
  308 Hranice udržované zeleně

## Slide 24: Přetahování linií ZPS a SŽ přes sebe
Linie ZPS ohraničující plochy nesmí ležet na sobě.
H3D nesmí být duplicitní k ZPS prvkům plochotvorným i neplochotvorným (ZPS linie mají vždy přednost před linií H3D).
Plochotvorné i neplochotvorné linie ZPS vždy slouží jako „zarážka“ pro objekty H3D.
Linie ODSZ mohou být duplicitní k ZPS nebo H3D v místech, kde je potřeba zachovat význam čáry (bez duplicitního zákresu linie ODSZ nepůjde poznat tvar objektu). Rozhodnutí, zda linie přetahovat, je na geodetovi – mohou být přetaženy, mohou být přetaženy jen částečně, nemusí být přetaženy vůbec.

## Slide 25: Přetahování linií TI přes ZPS a SŽ
„Plošné“ objekty TI je potřeba zakreslovat jejich celým obvodem (3D objektem), aby bylo možné je převést do samostatných databází správců TI.
Je nutno přetahovat obvod „plošných“ objektů TI přes všechny ostatní linie a to i v případě, kdy sousedící objekt je také zakreslen linií TI.

## Slide 26: Objekty ZPS – 4 výjimky v kontrole překryvů ploch
Prvek "Provozní plocha tunelu", stejně jako "Plocha mostní konstrukce" a "Provozní plocha podchodu", jsou zvláštní typy objektů ZPS, na které nebudou uplatňovány topologické kontroly překryvů ploch a bezešvosti ploch vůči jiným typům plošných objektů ZPS v dané úrovni LEVEL.
Dalším objektem, který se plochuje samostatně (má výjimku z topologických kontrol) je prvek „Podzemní objekt ZPS“.

## Slide 27: Dvojobjekt „nosič“ a „zařízení“
pro TI objekt „Podpěrné zařízení“ (o95)
  trakční podpěry s odpojovači původně zakreslené jedinou mapovou značkou (do doby přeměření DOUO)
  svítidla - osv.stožár, osv.věž, všechny další typy svítidel
  venkovní hodiny na stožáru
  rozhlasový reproduktor na stožáru
  anténa, vysílač, siréna
  U těchto prvků se na jeden zaměřený bod (v ose nosiče v úrovni patky/terénu) umístí oba objekty.
pro ZPS objekt „Nosič technického zařízení“ (o201)
  kombinace podpěry měřené v ose nosiče v úrovni patky/terénu a kamer měřených v jejich skutečné výšce.
  Příklady dalších násobných kombinací jsou vypsány v Obecných zásadách.
Notes: Zdůvodnění tohoto přístupu – potřebujeme vytvořit síťovou logiku v komponentách Správa TI.

## Slide 28: Dvojobjekt „poklop“ a „vlastní prvek TI“
Šachty, šoupata, podzemní hydranty – vždy rozlišovat „poklop“ a vlastní prvek TI (obvykle mají samostatný bod s rozdílnou výškou, případně i polohou)
  Podrobnosti viz objekt „Povrchový znak TI“.
  Výjimku tvoří:
  dešťové vpusti
  revizní šachta tunelové stoky
  šachty drátovodu
Poklop v mapování - pokud nelze v terénu poznat, o jakou síť TI se jedná, používá se objekt "Zařízení neurčeného trubkového vedení (bodové)" (o100552) s rozlišením tvaru poklopu.

## Slide 29: Změny v zaměřování proti minulosti, reambulace
Notes: Dělící stránka

## Slide 30: Změny ve způsobu měření oproti minulosti
Seznam změn je uveden v Obecných zásadách.
Mění se způsob zaměřování některých objektů a prvků na železničním svršku ( dříve „na rozchodku“)
Prvky nadále měřené přímo na daných prvcích:
  bodové (snímač počítače náprav, balíza, výkolejka,...)
  liniové (MIB, ASDEK, zajišťovací úhelník, kolejová brzda...)
Prvky i nadále měřené v ose koleje:
  body výhybky, křižovatky
  izolovaný styk, dilatační zařízení
  vrchol svážného pahrbku, kolejnicové zarážedlo, atd.

## Slide 31: Některé další změny ve způsobu měření oproti minulosti
Přejezd – jsou stanoveny podrobné požadavky pro zaměřování.
Zábradlí – měřit nahoře i dole.
Svodidlo – měřit dole podle požadavků DTM krajů.
Staničníky – změna u cedulových staničníků umístěných na trakční podpěře, na které je zajišťovací značka.
Rozlišovat námezník od koncovníku.
Kamera – měřit v její skutečné poloze (spodní část).
Svítidlo a rozhlas upevněný na jiném objektu – měřit odrazem od místa upevnění.
Přestavníky, krabičky EOV a DOUO měřit vždy.
…

## Slide 32: Reambulace
Aktualizace, zpřesnění a doplnění dat do úplné podoby podle předpisu SŽ M20/MP014
Obsahem reambulace je:
  kontrola předaných podkladových dat
      zda objekty v terénu existují
      mají správnou přesnost (podle předpisů SŽ M20/MP010, případně MP004)
      jsou zaměřeny podle pravidel předpisu SŽ M20/MP014
      mají správně vyplněné atributy (povinné i nepovinné)
      jsou správně zaplochovány a zalevelovány
  zaměření veškerých změn včetně výrazné změny reliéfu terénu
  zaměření a zpracování nových předmětů měření (včetně objektů, které se dříve neměřily)
  zrušení již neplatných dat
  napojení ZPS na okolní situaci

## Slide 33: Reambulace
Vstupní podklady
  data vyexportovaná z IS DTMŽ ve formátu ŽXML. Vydány budou veškerá dostupná data v zájmovém území (včetně podzemních sítí TI), bez „nadbytečných“ odvozených prvků (obvodů a ploch) a bez prvků se zrušenou platností.
Rozsah:
  Reambulovat do hranice vymezeného území (VÚ), chybějící místa doměřit.
  Přesahující SŽ objekty zaměřit celé (opěrná zeď mostu, odvodnění, spodní hrana náspu…)
  Cizí objekty přesahující max. 30 % za hranici VÚ zaměřit celé.
  Předmětem reambulace jsou objekty, které jsou vidět.
  Před zahájením měření je potřeba zkontrolovat ŽBP.

## Slide 34: Reambulace - atributy
Nesmí v nich být uvedena chybná hodnota.
U povinných atributů obvykle musí být uvedena konkrétní hodnota. Případná možnost použití únikové hodnoty je uvedena ve fotokatalogu.
U vyplněných nepovinných atributů je také povinnost je opravovat (anebo použít únikovou hodnotu).
Nevyplněné nepovinné atributy mohou zůstat prázdné.
V LDM je několik atributů určených pouze pro vytěžení starších dat. U nových dat a v reambulaci se s nimi nepracuje a geodet nemá povinnost je kontrolovat a opravovat. Tato informace je uvedena u příslušného atributu ve fotokatalogu.

## Slide 35: Závěr
Dotazy?
Děkuji za pozornost.

## Slide 36: Děkuji za pozornost
  Hana Hrabcová
    SŽG
    hrabcova@spravazeleznic.cz
spravazeleznic.cz
© Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1